## Slide 1: Принципы формирования капсулорексиса. Гидродиссекция и гидроделиниация.
Зиятдинова О.Ф., Офтальмохирург
Глазная хирургия "Расческов“

## Slide 2: Непрерывный круговой капсулорексис:
доступ для ультразвуковой иглы и второго инструмента для разрушения и удаления ядра хрусталика и эпинуклеуса. доступ для аспирационно-ирригационной рукоятки для удаления кортикальных масс и полировки задней капсулы
позволяет имплантировать заднекамерную ИОЛ в капсульную сумку так, чтобы край капсулорексиса покрывал оптическую часть ИОЛ на 0,5 мм на 360 градусах
Конфигурация: центральное, круглое отверстие на передней капсуле хрусталика

## Slide 3: Размеры:
Хрусталик диаметром 9,6 мм.
Цинновы связки крепятся на передней капсуле хрусталика в 2 мм от его края
Диаметр капсулорексис 5-5,5 мм на 360 градусах покрывает оптическую часть заднекамерной ИОЛ и не контактирует с передними цинновыми связками

## Slide 4: Инструменты:
Когезивный (смешанный) вискоэластик для поддержания глубины передней камеры и для уплощения выпуклой передней поверхности хрусталика
27 gauge цистотоме
Пинцет для капсулорексис

## Slide 5: Техника:
Цистотом или кончиком капсулорексис-пинцета формируется начальный разрез капсулы от центра налево, параллельно тоннельному разрезу роговицы.
Тянется край надрезанной капсулы в сторону основного роговичного разреза.
С помощью цистотома или капсулорексис-пинцета создается складка передней капсулы. Пинцетом формируется непрерывный изогнутый капсулорексис

## Slide 6
Пинцет-капсулорексис ведет лоскут передней капсулы тангенциально (45°) относительно необходимого направления
Контроль движения капсулорексиса осуществляется перехватыванием листка капсулы у его основания, на расстоянии 1-2 мм от надреза

## Slide 7: Заполнение передней камеры вискоэластиком
Медленно и равномерно
Замещая влагу передней камеры
Возможные осложнения:
Выстреливание свободной канюли в переднюю камеру:
Зашить дефект попозже
Пузыри воздуха
Аспирировать с помощью шприца с BSS
Добавить когезивного ВЭ дистально и выдавить пузыри

## Slide 8: Непрерывный круговой капсулорексис
Цель:
Завершенный круг
без радиального разрыва
Центральное расположение
0,5-1,0 мм менее, чем оптическая часть ИОЛ (5-5,5 мм)
Очень большой диаметр – риск зрачкового блока (пилокарпин в конце операции)
Очень маленький по диаметру – фимоз передней капсулы

## Slide 9: Капсулорексис цистотомом

## Slide 10: Видео капсулорексис цистотомом

## Slide 11: Капсулорексис цистотомом и пинцетом

## Slide 12: Видео комбинированной методики

## Slide 13: Капсулорексис пинцетом, видео

## Slide 14: Ключи с успешному капсулорексису
Адекватный обьем вискоэластика, хорошая дилатация зрачка
Сбалансированное внутриглазное давление
Хорошая визуализация капсулы: использование метиленового синего для окрашивания
Контроль подвижности глазного яблока

## Slide 15: Возможные осложнения:
Плохой розовый рефлекс: покрасьте капсулу метиленовым синим
Угроза радиального разрыва: добавьте вискоэластик
Радиальный разрыв капсулы: Используйте капсульные ножницы (Ванаса) и ведите рексис в противоположном направлении
Возможен переход на ЭКЭК: Вывихнете ядро хрусталика в переднюю камеру

## Slide 16: Особенности капсулорексис на набухающих перезрелых катарактах
Методика soft-shell
Вначале заполняем переднюю камеру адгезивным вискоэластиком для протекции эндотелия. Затем уплощяем переднюю капсулу и поверхность хрусталика с помощью давления когезивного вискоэластика, что обезопасит от радиального разрыва во время стартовогого центеза капсулы.
Особенности капсулорексис на сублюксированных хрусталиках:
Использование адгезивного вискоэластика фиксирует хрусталик, уменьшая напряжение цинновых связок и предохраняет их от разрыва.

## Slide 17: Femtosecond capsulorhexis
Необходимо аккуратно разделять перемычки капсулы. При резком отрыве есть хоть и минимальный, но риск радиального разрыва

## Slide 18: Видео femtosecond capsulorexis

## Slide 19: Гидродиссекция и гидроделиниация
Цели:
Гидродиссекция позволяет вращать ядро вместе с эпинуклеусом
Гидроделинеация позволяет вращать эпинуклеус после удаления ядра хрусталика
Гидродиссекция отделяет кортикальные массы от капсулы хрусталика

## Slide 20: Инструменты
27 gauge канюля с физиологическим раствором
5 мл или 10 мл шприц с физ. Раствором
Вращатель ядра хрусталика

## Slide 21: Техника гидродиссекции
Только небольшое количество BSS может быть введено в капсульный мешок
Приподнять переднюю капсулу канюлей
Ориентировать канюлю в радиальном направлении для максимализации напора жидкости
Подача BSS должна быть короткими но под достаточным давлением жидкости
Позволяет вымыть вискоэластик из передней камеры

## Slide 22
Возникновение волны жидкости означает отделение кортекса от капсулы
При возникновении волны необходимо продолжить ирригацию с тем же давлением подачи для сохранения инерции движения потока жидкости
Когда ядро хрусталика приподнимется под давлением BSS, необходимо аккуратно надавить на хрусталик для уменьшения напряжение капсульного мешка и отделения кортекса от капсулы

## Slide 23: Видео гидродиссекции:

## Slide 24: Возможные осложнения гидродиссекции
Синдром капсульного блока
Маленький капсулорексис
Большое, твердое ядро хрусталика
Быстрая ирригация
Отсутствие волны жидкости
Подать ирригацию с другой стороны
Форсировать подачу жидкости
Ирригация коротким подачами и надавливать на ядро в перерывах между подачами

## Slide 25: Возможные осложнения гидродиссекции
Пролапс радужки
Удалить дисперсный ВЭ и поставить под тоннелем ирис-ретрактор
Пролапс ядра хрусталика
Надавить на ядро и погрузить его в капсульный мешок
ФЭК в передней камере

## Slide 26: Техника гидроделиниации
Расположить канюлю на периферии в направлении к центру ядра хрусталика и короткой но форсированной подачей BSS произвести гидроделиниацию
Симптом «золотого кольца»

## Slide 27
Убедившись в 360 градусах гидроделианиации, повращать ядро хрусталика
В промежутках на 90 градусов продолжать ирригацию BSS
Убедиться в свободном вращении ядра и эпинуклеуса, можно использовать канюлю или вращатель ядра хрусталика

## Slide 28: Видео гидродиссекции и гидроделиниации

## Slide 29: Copyright notice:
http://cybersight.org/learning
Nawat Watanachai. Changmai University Hospital “Cataract surgery for beginners”, 2013

## Slide 30: Благодарю за внимание!